## Slide 1: Bologna città delle Acque
Alberto Montanari
Dipartimento DICAM - Università di Bologna
La sicurezza idraulica
Dalla tutela alla ricerca di economie per lo sviluppo
Bologna 30.11.2016
Organizzato da:
Accademia delle scienze
Nova via by Nomisma
FAI delegazione Bologna
Le piogge torrenziali a Bologna: 200 anni di storia narrati dai dati dell'Osservatorio Astronomico

## Slide 2: La sicurezza idraulica nel territorio bolognese
Cartografia delle Mappe della pericolosità, degli elementi esposti e del rischio di alluvioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni relative al territorio della Regione Emilia-Romagna
Piene principali del Fiume Reno nel XX Secolo
(Da Cerioni, 2001)
Marzo 1934
Ottobre 1937
Maggio 1939
Novembre 1940
Novembre 1949
Gennaio 1951
Febbraio 1951
Dicembre 1959
Novembre 1966
Dicembre 1966
Novembre 1990
Settembre 1994
Novembre 2000

## Slide 3: Le alluvioni: una causa di rischio rilevante per il paese
La lista delle alluvioni italiane (https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_alluvioni_e_inondazioni_in_Italia) è impressionante e mostra una frequenza crescente degli eventi. Le alluvioni sono oggi una causa rilevante di preoccupazione per il paese.
In tempi recenti è aumentata la frequenza di eventi alluvionali in bacini di ridotta estensione.
Da più parti si sostiene che la causa della maggior frequenza delle piene sia l’incremento dell’intensità delle piogge estreme.
Le evidenze mostrano che in molti casi la causa dell’alluvione è da ricercarsi nella gestione non oculata del territorio.

## Slide 4: La pioggia narra la storia del clima
La sicurezza idraulica del territorio dipende strettamente dalle sollecitazioni climatiche ed in particolare dagli eventi intensi di precipitazione, che innescano le piene fluviali.
Nei bacini idrografici di ridotta estensione le piene e le alluvioni sono provocate da piogge di ridotta durata, che hanno spesso estensione spaziale pure ridotta. Al contrario, nei bacini idrografici di grande estensione le piene sono provocate da eventi di lunga durata e spazialmente estesi.
Il bacino del Fiume Reno ha estensione media e pertanto gli eventi di piena che interessano Bologna sono tipicamente originati da piogge di durata variabile da 15 a 40 ore.
Un’interessante quesito scientifico riguarda la possibilità che detti eventi di pioggia siano divenuti più frequenti e più intensi, in conseguenza di cambiamenti climatici.
La storia del clima, e delle sue oscillazioni recenti, può essere desunta dall’analisi delle osservazioni storiche di variabili caratteristiche del regime climatico. Queste consentono di meglio capire la variabilità naturale e, quindi, di meglio comprendere quali azioni possono essere intraprese per mitigare il rischio di piena.
Source: http://www.srh.noaa.gov/

## Slide 5: L’Osservatorio della Specola a Bologna
L’Osservatorio astronomico e meteorologico della Regia Università di Bologna è la più antica stazione meteorologica italiana, essendo le prime osservazioni iniziate nel 1714 ad opera del fisico e chimico bolognese Jacopo Bartolomeo Beccari (1682-1766). Dal 1782 i rilevamenti vennero diretti dall’abate Petronio Matteucci, il quale dispose che quotidianamente venissero annotate temperatura, pressione, venti e meteore. Purtroppo le registrazioni vennero interrotte nel 1792.
Dal 1813 i rilevamenti meteorologici vennero ripresi dai successori di Matteucci e sono proseguiti senza interruzione fino ai giorni nostri.
Di particolare interesse è la
serie temporale delle piogge
giornaliere, una delle più
lunghe al mondo.
Testi e fgoto tratte da http://recordmeteo.altervista.org/bologna/

## Slide 6
La serie temporale di altezze di precipitazione giornaliera più estesa al mondo è quella di Padova: le osservazioni sono disponibili dal 1725 (Camuffo, 1984). I dati del periodo 1725-2006 sono stati recentemente analizzati da Marani e Zanetti (2015), i quali hanno rivenuto ciclicità di periodo variabile.
Ciclicità nelle serie meteoclimatiche Il caso della serie di Padova
Referenze
Marani, M., and S. Zanetti (2015), Long-term oscillations in rainfall extremes in a 268 year daily time series, Water Resour. Res., 51, 639–647, doi:10.1002/2014WR015885.
Camuffo, D. (1984), Analysis of the series of precipitation at Padova, Italy, Clim. Change, 6, 57–77.

## Slide 7
In Italia sono disponibili al pubblico 12 serie di precipitazione di qualità e di lunghezza almeno cinquantennale. La serie di Padova non è compresa nell’elenco di cui sotto, essendo stata resa disponibile solo recentemente.
Lunghe serie di precipitazione giornaliera italiane: un patrimonio unico al mondo
Località | Latitudine | Longitudine | Periodo | 
Verona | 45.3831 | 10.8667 | 1951 - | 2015
Roma | 41.7831 | 12.5831 | 1951 - | 2015
Brindisi | 40.6331 | 17.9331 | 1951 - | 2016
Cagliari | 39.2331 | 9.0500 | 1951 - | 2013
Bologna | 44.5000 | 11.3458 | 1813 - | 2007
Ferrara | 44.8325 | 11.6208 | 1879 - | 2007
Genova | 44.4144 | 8.9264 | 1833 - | 2008
Mantova | 45.1581 | 10.7967 | 1840 - | 2008
Milano | 45.4717 | 9.1892 | 1858 - | 2008
Palermo | 38.1103 | 13.3514 | 1797 - | 2008
Pesaro | 43.9108 | 12.9042 | 1871 - | 2008
Catania | 37.4000 | 14.9167 | 1960 - | 2016

## Slide 8
Analisi di lunghe serie di precipitazione giornaliera italiane

## Slide 9
Progressione nel tempo del numero annuale di massimi
In un campione di dati giornalieri di lunghezza pari a N anni sono individuati gli N valori massimi e si conteggia il numero di volte che si verificano in ogni anno. Se la distribuzione degli eventi fosse invariante si dovrebbe contare un evento per anno.
Il numero osservato di massimi è raffigurato in un grafico, la cui retta di regressione, nell’ipotesi di distribuzione invariante degli eventi, dovrebbe essere pressoché orizzontale.
Fonte: Brocken Inaglory - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2133657

## Slide 10
Analisi di lunghe serie di precipitazione giornaliera italiane

## Slide 11
Alcune considerazioni
Sulla serie di Bologna si nota un incremento della frequenza delle precipitazioni estreme, alla quale non corrisponde un incremento dell’intensità.
Analoga tendenza si rinviene in media sul territorio italiano ed in generale su tutto l’emisfero nord.
Tuttavia le variazioni riscontrate non giustificano l’incremento dei danni da alluvione osservato in Italia nel tempo recente.
Appare invece rilevante il ruolo della gestione del territorio.
Fonte: Brocken Inaglory - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2133657

## Slide 12
Utilizzo di sistemi di informazione a scala globale per la stima del rischio
Immagine di luminosità notturna sull’Italia per l’anno 2012
Ceola et al., 2015, WRR
I risultati dimostrano una correlazione significativa a livello globale fra luminosità notturna sulle aste fluviali e danni provocati da alluvioni. Si nota, inoltre, una costante crescita negli ultimi 20 anni della stessa luminosità in corrispondenza degli alvei.

## Slide 13
Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
Il Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il 16 giugno 2015 la “Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici” (http://www.minambiente.it/notizie/strategia-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-0).
La strategia prende in considerazione 21 aree tematiche. Una di queste è il dissesto idrologico e geologico.
Il Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sta ora predisponendo il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Per quanto attiene al dissesto idrologico e geologico, il piano prevede le azioni che seguono:
(1) Misure finalizzate al miglioramento delle conoscenze scientifiche e del trasferimento tecnologico in tutti i settori coinvolti nella difesa dai rischi naturali;
(2) Misure finalizzate al miglioramento del monitoraggio territoriale;
(3) Misure finalizzate al miglioramento dei sistemi di previsione;
(4) Misure finalizzate al miglioramento del supporto tecnico, della gestione delle emergenze e della preparazione e addestramento (“preparedness”) della popolazione;
(5) Misure finalizzate all’implementazione, il miglioramento ed il recupero di misure di difesa strutturali attraverso il disegno e la realizzazione di opere specifiche.

## Slide 14
Conclusioni
Il Fiume Reno determina a tutt’oggi condizioni di criticità dal punto di vista del rischio idraulico. La probabilità che si verifichino alluvioni non appare significativamente variata sul territorio bolognese rispetto al passato. Tuttavia, l’aumentato valore delle zone esposte al rischio ha accresciuto l’esposizione e dunque il rischio idraulico.
Il rischio può e deve essere ridotto decrementando l’esposizione e la vulnerabilità del territorio, ed assicurando la corretta gestione delle aste fluviali che permette di controllare la probabilità delle piene.
Oggi più che mai il rapporto fra uomo e territorio appare delicato e difficilmente sostenibile. I dati sul territorio italiano mostrano una continua appropriazione degli spazi che dovrebbero essere riservati agli alvei fluviali.
La tecnologia moderna offre innumerevoli opportunità, che devono essere tuttavia colte promuovendo una cultura innovativa dell’amministrazione del territorio.

## Slide 15
Grazie!