## Slide 1
WORSKSHOP GII-AIGA
Alluvioni: tutta colpa dei cambiamenti climatici?
Alberto Montanari
Dipartimento DICAM
Università di Bologna
alberto.montanari@unibo.it
Presentazione disponibile su www.albertomontanari.it
25 febbraio 2020

## Slide 2
Le alluvioni sono i disastri naturali responsabili del maggior numero di vittime e dei danni più ingenti a scala globale
Evoluzione del numero di catastrofi naturali e danni associati dal1980 al2012
Source: MunichRE, NatCatSERVICE
Emergency Events Database – EM-DAT, 2013
ALLUVIONI E RISCHIO IDROLOGICO

## Slide 3
Un legame complesso
CAMBIAMENTO CLIMATICO E ALLUVIONI

## Slide 4
L’attività antropica è causa di cambiamento climatico (si pensi, per semplicità, al microclima urbano; si veda, ad es., Paranunzio, R., Ceola, S., Laio, F., & Montanari, A. (2019). Evaluating the effects of urbanization evolution on air temperature trends using nightlight satellite data. Atmosphere, 10(3), 117).
Il cambiamento climatico riduce la resilienza nei confronti di calamità di natura idrologica e geologica.
Detta resilienza deve essere accresciuta con misure di adattamento.
CAMBIAMENTO CLIMATICO – PUNTI DI CONVERGENZA

## Slide 5
In quale misura il cambiamento climatico influisce sulle piogge estreme ed alluvioni?
Come interagisce la variabilità naturale con il cambiamento climatico?
A quale scenario futuro è opportuno fare riferimento?
Come si può stimare l’incertezza di scenari futuri?
Come si progettano interventi di adattamento?
CAMBIAMENTO CLIMATICO – INTERROGATIVI APERTI
Previsioni di riscaldamento globale per lo scenario di emissioni SRES-A2, rispetto alla temperatura media globale dell’anno 2000

## Slide 6
CAMBIAMENTO CLIMATICO: temperatura
(https://www.albertomontanari.it/?q=climatechange)
Variazione di temperatura media globale dal1880 al2017, rispetto alla media1951–1980 mean (14.19 °C) (57.54 °F). In nero è indicata la media globale annuale, in rosso è indicata la linea di regressione locale su 5 anni. By NASA Goddard Institute for Space Studies, Public Domain https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24363898).
From: Koutsoyiannis, D. (2013). Hydrology and change. Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1177-1197. Note that NSSTC reconstruction is based on satellite data that refer to the lower troposphere.

## Slide 7
(https://www.albertomontanari.it/?q=climatechange)
Variazione di livello del mare dalla fine dell’ultima glaciazione. (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=479979).
Ricostruzione del livello del mare globale nel periodo 1880-2012. La linea nera indica la media mobile triennale. La linea rossa indica misure derivate da rilievi da satellite. (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3003623).
CAMBIAMENTO CLIMATICO: livello del mare
Presentazione disponibile al web address http://www.albertomontanari.it – E-mail: alberto.montanari@unibo.it

## Slide 8
Variazioni previste di livello del mare nel futuro
(https://www.albertomontanari.it/?q=climatechange)
IPCC AR5 global temperature and sea level rise projections for 2046-2065 and 2081-2100 [IPCC AR5 WG I Summary for Policy Makers Table SPM.2].
By Dcpeopleandeventsof2017 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58573258
CAMBIAMENTO CLIMATICO: livello del mare

## Slide 9
Stati Uniti
Walsh, J., D. Wuebbles, K. Hayhoe, J. Kossin, K. Kunkel, G. Stephens, P. Thorne, R. Vose, M. Wehner, J. Willis, D. Anderson, S. Doney, R. Feely, P. Hennon, V. Kharin, T. Knutson, F. Landerer, T. Lenton, J. Kennedy, and R. Somerville, 2014: Ch. 2: Our Changing Climate. Climate Change Impacts in the United States: The Third National Climate Assessment , J. M. Melillo, Terese (T.C.) Richmond, and G. W. Yohe, Eds., U.S. Global Change Research Program, 19-67. doi:10.7930/J0KW5CXT.
Variazione percentuale del totale annuale di precipitazione dato dalle massime osservazioni di pioggia nel periodo 1901-2012, in numero pari al 1% del totale, per ogni regione. La barra a destra è riferita al periodo 2001-2012.
Il massimo ed il minimo valore della scala delle ordinate sono pari a ± 50%.
La statistica tiene quindi conto degli incrementi di intensità e frequenza in forma aggregata.
CAMBIAMENTO CLIMATICO: precipitazione estrema

## Slide 10
Europa
Tendenze simili a quelle osservate negli Stati Uniti sono state rinvenute in Europa. Le tendenze sono crescenti nel nord Europa e decrescenti nell’Europa del sud.
Per scale temporali inferiori le indicazioni non sono altrettanto chiare.
Data source: ENSEMBLES DATA provided by ENSEMBLE FP6 project - http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/ensembles-data
CAMBIAMENTO CLIMATICO: precipitazione estrema

## Slide 11
Data source: EURO-CORDEX data provided by EURO-CORDEX initiative: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/euro-cordex
CAMBIAMENTO CLIMATICO: precipitazione estrema
Le previsioni da modello per precipitazioni estreme 2071-2100, rispetto al periodo 1971-2000, indicano una situazione più omogenea e maggiormente preoccupante.
Nota: I modelli non sempre sono coerenti con le osservazioni.

## Slide 12
(Papalexiou and Montanari – WRR 2019 - https://doi.org/10.1029/2018WR024067)
CAMBIAMENTO CLIMATICO: precipitazione estrema

## Slide 13
Il database utilizzato è il Global Historical Climatology Network-Daily database (version 2.60, www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-daily).
Abbiamo inizialmente selezionato le stazioni con periodo di osservazione di almeno 5 anni, con flag di qualità alto.
Il periodo di osservazione è 1964-2013.
Abbiamo infine selezionato 68 014 stazioni.
I risultati sono presentati per le 8730 stazioni con periodo di osservazione di almeno 50 anni.
(Papalexiou and Montanari – WRR 2019 - https://doi.org/10.1029/2018WR024067)
CAMBIAMENTO CLIMATICO: precipitazione estrema

## Slide 14
Tendenze medie di numero di eventi per decennio in piogge giornaliere estreme per aree geografiche nel periodo 1964-2013.
Tendenze medie in celle di dimensione 5°×5° di pioggia giornaliera estrema nel periodo 1964-2013. E’ visualizzato il trend nel numero di eventi estremi per decennio.
CAMBIAMENTO CLIMATICO: precipitazione estrema

## Slide 15
Bloeschl at al. hanno sistematizzato una base dati di eccezionale rilevanza che permette di studiare l’andamento delle piene fluviali in Europa nel periodo 1960-2010 per più di 5000 località.
CAMBIAMENTO CLIMATICO: Piene fluviali
Presentazione disponibile al web address http://www.albertomontanari.it – E-mail: alberto.montanari@unibo.it

## Slide 16
Blöschl, G., Hall, J., Parajka, J., Perdigão, R. A., Merz, B., Arheimer, B., ... & Čanjevac, I. (2017). Changing climate shifts timing of European floods. Science, 357(6351), 588-590.
La variazione nella data delle piene varia da –13 giorni per decennio a +9 giorni (–65 e +45 giorni sul periodo cinquantennale preso in esame).
I cambiamenti sono più evidenti nel nord-est Europeo dove si osservano anticipazioni delle piene nel 81% delle località
I cambiamenti sono più ampi nell’Europa occidentale lungo la costa nord-atlantica, dove si osservano anticipazioni di almeno 15 giorni sul periodo cinquantennale nel 50% delle località.
Nella zona del Mare del Nord si osservano invece ritardi nella formazione delle piene, così come in alcune porzioni della costa mediterranea.
CAMBIAMENTO CLIMATICO: Stagionalità delle piene fluviali

## Slide 17
Blöschl, G., Hall, J., Viglione, A., Perdigão, R. A., Parajka, J., Merz, B., ... & Boháč, M. (2019).
Changing climate both increases and decreases European river floods. Nature, 573(7772), 108-111.
Si osservano incrementi delle portate fluviali di piena nelle zone a nord-ovest.
Si osservano decrementi nel sud Europa e nell’Europa dell’est.
L’intervallo di variabilità spazia da +11% per decennio a -23%.
CAMBIAMENTO CLIMATICO: Portate fluviali di piena
Presentazione disponibile al web address http://www.albertomontanari.it – E-mail: alberto.montanari@unibo.it

## Slide 18
Source: EARTH AT NIGHT 2012, https://earthdata.nasa.gov/labs/worldview
Luci notturne in Italia
Luci notturne sul Delta del Nilo: (a) immagine da satellite per l’anno 2012 e (b) variazione di intensità di luce notturna in corrispondenza della rete fluviale dal 1992 al 2012.
IMPATTO DEL CAMBIAMENTO DI USO DEL SUOLO – Nightlights data

## Slide 19
I risultati mettono in evidenza un incremento generale della luce notturna media annuale dal 1992 al 2012, il che conferma che l’esposizione alle piene è aumentata anche nel recente passato.
IMPATTO DEL CAMBIAMENTO DI USO DEL SUOLO – Nightlights data

## Slide 20
(https://www.albertomontanari.it/?q=climatechange)
Scenari di clima futuro sono generalmente ottenuti con l’ausilio di modelli climatici.
I modelli climatici non sono concepiti per riprodurre variabili che sono state o che potrebbero essere osservate. Sono concepiti per simulare scenari plausibili in accordo a determinate assunzioni.
Non disponiamo al momento di metodi rigorosi per la stima di incertezza di modelli climatici.
Le simulazioni di ensemble sono indicare della sensitività del modello ma non porgono una stima rigorosa di incertezza.
Si veda, ad esempio, Brown et al. (2012):
“A problem with this approach is that GCM projections are relatively poor scenario generators. They describe a “lower bound on the maximum range of uncertainty”
Climate model predictions for global warming under a given (SRES-A2) emissions scenario relative to global average temperatures in 2000.
Si veda l’interessante contributo: Padrón, R. S., Gudmundsson, L., & Seneviratne, S. I. (2019). Observational constraints reduce likelihood of extreme changes in multidecadal land water availability. Geophysical research letters, 46(2), 736-744.
Si veda anche: Koutsoyiannis, D., Efstratiadis, A., Mamassis, N., & Christofides, A. (2008). On the credibility of climate predictions. Hydrological Sciences Journal, 53(4), 671-684.
PROGETTAZIONE INTERVENTI DI ADATTAMENTO: incertezza di modelli climatici

## Slide 21
Occorre emanciparsi dal classico approccio top-down che è inadeguato per la progettazione.
I modelli climatici non sono concepiti per supportare la progettazione ingegneristica.
Gli scenari da essi prodotti sono spesso eccessivamente cautelativi e conducono quindi a sovrastime, che si traducono spesso in soluzioni non praticabili.
Per taluni eventi, quali ad esempio le magre pluriennali, gli scenari prodotti dai modelli climatici potrebbero rivelarsi non cautelativi. La magra pluriennali, che rappresenta un evento di particolare criticità per la gestione delle risorse idriche, non è ben simulata dai modelli.
L’incertezza dei modelli climatici non può essere stimata con precisione.
La cosiddetta “bias correction” non è una soluzione soddisfacente dal punto di vista tecnico.
Presentazione disponibile al web address http://www.albertomontanari.it – E-mail: alberto.montanari@unibo.it
CAMBIAMENTO CLIMATICO: Adattamento

## Slide 22: “Decision Scaling”
Decision scaling (Brown et al., 2012):
  Primo step: valutazione della vulnerabilità del sistema (curve PEVR).
  Secondo step: si utilizzano scenari futuri per stimare la probabilità degli eventi che possono causare vulnerabilità.
  Terzo step: si utilizzano informazioni addizionali (inclusa la “expert knowledge”) per affinare la stima delle probabilità di cui sopra.
  Quarto step: progettazione degli interventi atti a ridurre la vulnerabilità.
  La metodologia è generale ma l’effetto del cambiamento climatico è LOCALE: l’adattamento richiede misure targate sul caso in esame.
CAMBIAMENTO CLIMATICO: Adattamento

## Slide 23
L’adattamento al cambiamento climatico ed alla variabilità del clima in generale è una necessità oggi urgente in ragione dell’accresciuta vulnerabilità ed esposizione del contesto sociale.
La scienza non è ancora in grado di prevedere l’evoluzione del clima con l’attendibilità richiesta per la progettazione ingegneristica.
L’approccio tradizionale di tipo top-down non fornisce sufficiente supporto alla progettazione ingegneristica.
L’approccio di tipo bottom-up – nel contesto di un appropriato sistema di supporto alle decisioni – si concentra sulla vulnerabilità allo stato attuale, permettendo così di identificare soluzioni no-regret, indispensabili per la sostenibilità.
La progettazione dovrà avvalersi di tutte le informazioni disponibili, tenendo presente che i metodi classici non sono superati o resi incoerenti dalla presenza di cambiamento climatico. L’integrazione del metodo classico con informazioni addizionali, fornite anche da modelli climatici, è sicuramente la via da seguire.
CONCLUSIONI