## Slide 1
CENTRI DI COMPETENZA PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI NATURALI IN EMILIA ROMAGNA
Alluvioni e cambiamento climatico: certezze (poche), incertezze (tante) e adattamento al rischio
Alberto Montanari
DICAM
alberto.montanari@unibo.it
Presentazione disponibile su www.albertomontanari.it
16 ottobre 2019

## Slide 2
Le alluvioni sono i disastri naturali responsabili del maggior numero di vittime e dei danni più ingenti a scala globale
Evoluzione del numero di catastrofi naturali e danni associati dal1980 al2012
Source: MunichRE, NatCatSERVICE
Emergency Events Database – EM-DAT, 2013
ALLUVIONI E RISCHIO IDROLOGICO

## Slide 3
Un legame complesso
CAMBIAMENTO CLIMATICO E ALLUVIONI

## Slide 4
CAMBIAMENTO CLIMATICO: una Spada di Damocle
Temperatura
(https://www.albertomontanari.it/?q=climatechange)
Variazione di temperatura media globale dal1880 al2017, rispetto alla media1951–1980 mean (14.19 °C) (57.54 °F). In nero è indicata la media globale annuale, in rosso è indicata la linea di regressione locale su 5 anni. By NASA Goddard Institute for Space Studies, Public Domain https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24363898).
From: Koutsoyiannis, D. (2013). Hydrology and change. Hydrological Sciences Journal, 58(6), 1177-1197.

## Slide 5
Livello del mare
(https://www.albertomontanari.it/?q=climatechange)
Variazione di livello del mare dalla fine dell’ultima glaciazione. (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=479979).
Ricostruzione del livello del mare globale nel periodo 1880-2012. La linea nera indica la media mobile triennale. La linea rossa indica misure derivate da rilievi da satellite. (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3003623).
CAMBIAMENTO CLIMATICO: una Spada di Damocle
Presentazione disponibile al web address http://www.albertomontanari.it – E-mail: alberto.montanari@unibo.it

## Slide 6
Variazioni previste di livello del mare nel futuro
(https://www.albertomontanari.it/?q=climatechange)
IPCC AR5 global temperature and sea level rise projections for 2046-2065 and 2081-2100 [IPCC AR5 WG I Summary for Policy Makers Table SPM.2].
By Dcpeopleandeventsof2017 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58573258
CAMBIAMENTO CLIMATICO: una Spada di Damocle

## Slide 7
(Papalexiou and Montanari – WRR 2019 - https://doi.org/10.1029/2018WR024067)
CAMBIAMENTO CLIMATICO: Piogge estreme

## Slide 8
Tendenze medie di numero di eventi per decennio in piogge giornaliere estreme per aree geografiche nel periodo 1964-2013.
Tendenze medie in celle di dimensione 5°×5° di pioggia giornaliera estrema nel periodo 1964-2013. E’ visualizzato il trend nel numero di eventi estremi per decennio.
CAMBIAMENTO CLIMATICO: Piogge estreme

## Slide 9
Bloeschl at al. hanno sistematizzato una base dati di eccezionale rilevanza che permette di studiare l’andamento delle piene fluviali in Europa nel periodo 1960-2010 per più di 5000 località.
CAMBIAMENTO CLIMATICO: Piene fluviali
Presentazione disponibile al web address http://www.albertomontanari.it – E-mail: alberto.montanari@unibo.it

## Slide 10
Blöschl, G., Hall, J., Parajka, J., Perdigão, R. A., Merz, B., Arheimer, B., ... & Čanjevac, I. (2017). Changing climate shifts timing of European floods. Science, 357(6351), 588-590.
La variazione nella data delle piene varia da –13 giorni per decennio a +9 giorni (–65 e +45 giorni sul periodo cinquantennale preso in esame).
I cambiamenti sono più evidenti nel nord-est Europeo dove si osservano anticipazioni delle piene nel 81% delle località
I cambiamenti sono più ampi nell’Europa occidentale lungo la costa nord-atlantica, dove si osservano anticipazioni di almeno 15 giorni sul periodo cinquantennale nel 50% delle località.
Nella zona del Mare del Nord si osservano invece ritardi nella formazione delle piene, così come in alcune porzioni della costa mediterranea.
CAMBIAMENTO CLIMATICO: Stagionalità delle piene fluviali

## Slide 11
Blöschl, G., Hall, J., Viglione, A., Perdigão, R. A., Parajka, J., Merz, B., ... & Boháč, M. (2019).
Changing climate both increases and decreases European river floods. Nature, 573(7772), 108-111.
Si osservano incrementi delle portate fluviali di piena nelle zone a nord-ovest.
Si osservano decrementi nel sud Europa e nell’Europa dell’est.
L’intervallo di variabilità spazia da +11% per decennio a -23%.
CAMBIAMENTO CLIMATICO: Portate fluviali di piena
Presentazione disponibile al web address http://www.albertomontanari.it – E-mail: alberto.montanari@unibo.it

## Slide 12
Occorre emanciparsi dal classico approccio top-down che è inadeguato per la progettazione.
I modelli climatici non sono concepiti per supportare la progettazione ingegneristica.
Gli scenari da essi prodotti sono eccessivamente cautelativi e conducono quindi a sovrastime, che si traducono spesso in soluzioni non praticabili.
L’incertezza dei modelli climatici non può essere stimata con precisione.
La cosiddetta “bias correction” non è una soluzione soddisfacente dal punto di vista tecnico.
Presentazione disponibile al web address http://www.albertomontanari.it – E-mail: alberto.montanari@unibo.it
CAMBIAMENTO CLIMATICO: Adattamento

## Slide 13: “Decision Scaling”
Decision scaling (Brown et al., 2012):
  Primo step: valutazione della vulnerabilità del sistema (curve PEVR).
  Secondo step: si utilizzano scenari futuri per stimare la probabilità degli eventi che possono causare vulnerabilità.
  Terzo step: si utilizzano informazioni addizionali (inclusa la “expert knowledge”) per affinare la stima delle probabilità di cui sopra.
  Quarto step: progettazione degli interventi atti a ridurre la vulnerabilità.
  La metodologia è generale ma l’effetto del cambiamento climatico è LOCALE: l’adattamento richiede misure targate sul caso in esame.
CAMBIAMENTO CLIMATICO: Adattamento

## Slide 14: Simulazione stocastica
(https://www.albertomontanari.it/?q=climatechange)
L’idea è quella di rappresentare le basi concettuali (fisiche) del sistema di interesse considerando anche l’incertezza e quindi le componenti casuali (Montanari and Koutsoyiannis, 2012).
La situazione attuale è il risultato della dinamica interna del sistema e quindi fornisce informazioni essenziali su come il sistema stesso potrà reagire al cambiamento.
“Physically-Based-Stochastic (PBS) change simulation“.
PBS Change Simulation
CAMBIAMENTO CLIMATICO: Adattamento

## Slide 15
L’adattamento al cambiamento climatico ed alla variabilità del clima in generale è una necessità oggi urgente in ragione dell’accresciuta vulnerabilità ed esposizione del contesto sociale.
La scienza non è ancora in grado di prevedere l’evoluzione del clima con l’attendibilità richiesta per la progettazione ingegneristica.
L’approcdcio tradizionale di tipo top-down non fornisce sufficiente supporto alla progettazione ingegneristica.
L’approccio di tipo bottom-up – nel contesto di un appropriato sistema di supporto alle decisioni – si concentra sulla vulnerabilità allo stato attuale, permettendo così di identificare soluzioni no-regret, indispensabili per la sostenibilità.
Gli scenari futuri possono essere derivati con simulazione stocastica (PSB) e…
L’ausilio di modelli climatici per stimare le statistiche del clima futuro.
CONCLUSIONI