## Slide 1
I Lincei per una nuova didattica nella Scuola
Una rete nazionale
I Lincei per il clima
Cambiamento climatico e frequenza-intensità degli eventi meteo-idrologici estremi. Quali soluzioni? Alberto Montanari
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna
Presentazione scaricabile dal sito: https://www.albertomontanari.it

## Slide 2
Cambiamento climatico ed acqua: un punto interrogativo
Il cambiamento climatico rappresenta una delle grandi sfide per l’umanità nel ventunesimo secolo, per il suo carattere globale e la stretta connessione con l’energia, la produzione agricola e la disponibilità di acqua dolce.
Il rapporto fra cambiamento climatico e risorse idriche suscita interrogativi complessi

## Slide 3
Riscaldamento globale: evidenza inconfutabile
Distribuzione della temperatura sulla Terra dal 1950 al 2013. By NASA, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30879091
Ritiro del ghiacciaio Waggonwaybreen al Magdalenfjord (isole Svalbard). By Andreas Weith (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons.
La temperatura è facilmente decifrabile, poichè è caratterizzata da minore variabilità – sia nel tempo sia nello spazio - rispetto ad altre grandezze climatiche, quali ad esempio pioggia e vento.

## Slide 4
Cambiamento climatico e rischi legati all’acqua
L’esempio del Fiume Po a Pontelagoscuro Deflussi medi giornalieri massimi annuali 1920-2017
Tramonto sul Fiume Po a Guastalla
By Giorgio Galeotti, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Deflusso fluviale: volume di acqua per unità di tempo che transita in un’assegnata località in un corso d’acqua

## Slide 5
Cambiamento climatico e rischi legati all’acqua
L’esempio del Fiume Po a Pontelagoscuro Deflussi medi giornalieri massimi annuali 1920-2017
Tramonto sul Fiume Po a Guastalla
By Giorgio Galeotti, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Deflusso fluviale: volume di acqua per unità di tempo che transita in un’assegnata località in un corso d’acqua

## Slide 6
Alluvioni: un rischio crescente
Fonte: Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2020, acqua e cambiamenti climatici (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372876_ita)

## Slide 7
Non solo alluvioni - Siccità
L’Italia ha un patrimonio di dati sul clima unico al mondo. La serie di pioggia giornaliera di Padova risale al 1725; quelle di Bologna, Genova e Firenze risalgono ai primi decenni del 1800. Il grafico mette in evidenza le magre pluriennali. Per maggiori dettagli: https://www.albertomontanari.it/climatechange (in inglese)
Serie di pioggia totale annuale a Bologna 1813 - 2019
La torre dell’Osservatorio della Specola a Bologna
Di Paolo Monti, CC BY-SA 4.0, da Wikimedia.org

## Slide 8
Abbiamo crescente necessità di acqua dolce
Fonte: Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2020, acqua e cambiamenti climatici (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372876_ita
By Alex Proimos from Sydney, Australia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

## Slide 9
L’acqua è portatrice di rischio
Fonte: Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2020, acqua e cambiamenti climatici (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372876_ita)

## Slide 10
Cambiamento climatico e danni globali da eventi meteorologici
I danni globali da eventi di origine meteorologica sono in continua crescita. Tuttavia anche il PIL globale è in crescita.
Danni globali (corretti tenendo conto dell’inflazione)
Danni globali in rapporto al PIL globale

## Slide 11
Mitigazione del cambiamento climatico
Adattamento al cambiamento climatico
«Mitigazione» significa rendere meno gravi gli impatti dei cambiamenti climatici prevenendo o diminuendo l’emissione di gas a effetto serra (GES) nell’atmosfera. La mitigazione si ottiene riducendo le fonti di questi gas (ad esempio mediante l’incremento della quota di energie rinnovabili) oppure potenziandone lo stoccaggio (ad esempio attraverso l’aumento delle dimensioni delle foreste). In breve, la mitigazione è un intervento umano che riduce le fonti delle emissioni di gas a effetto serra e/o rafforza i pozzi di assorbimento.
«Adattamento» significa anticipare gli effetti avversi dei cambiamenti climatici e adottare misure adeguate per prevenire o ridurre i danni. Esempi di misure di adattamento sono modifiche infrastrutturali su larga scala, come la costruzione di difese per proteggere dall’innalzamento del livello del mare, e cambiamenti comportamentali, come la riduzione degli sprechi alimentari da parte dei singoli. In sostanza, l’adattamento può essere inteso come il processo di adeguamento agli effetti attuali e futuri dei cambiamenti climatici.
Riduzione del rischio
Ingegneria

## Slide 12
Cos’è il rischio
Il rischio è espresso dalla relazione:
R = P · V · E
dove:
P è ”pericolosità”: Probabilità che un evento si verifichi con caratteristiche assegnate.
V è ”vulnerabilità”: Propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte dall’evento.
E è ”esposizione”: Valore degli elementi a rischio in una data area, come le vite umane o gli insediamenti.
Pericolosità, vulnerabilità ed esposizione possono combinarsi originando una vasta gamma di situazioni.
Esempio di interventi finalizzati a ridurre P: strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Esempi di interventi finalizzati a ridurre V: arginature, dighe (interventi strutturali), sistemi di previsione (interventi non strutturali).
Esempi di interventi finalizzati a ridurre E: delocalizzazione, pianificazione territoriale ed urbanistica
By User:たまなるたみ - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:River_Levee_Cross_Section_Figure.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6309278
Effetto argine: un interessante esempio di interazione fra vulnerabilità ed esposizione

## Slide 13
Adattamento ai cambiamenti climatici
Interventi strutturali
Grand Ethiopian Renaissance Dam – Nilo Blu, Etiopia
2018
2020

## Slide 14
Adattamento ai cambiamenti climatici
Interventi strutturali
Esempi per la riduzione del rischio di piena:
Dighe (riduzione probabilità/vulnerabilità);
Casse di espansione (riduzione probabilità/vulnerabilità);
Arginature (riduzione vulnerabilità);
Diversivi fluviali (riduzione probabilità).
Esempi per la riduzione del rischio di magra:
Invasi artificiali (riduzione probabilità/vulnerabilità);
Incremento delle fonti di approvvigionamento; (riduzione vulnerabilità);
Diversificazione delle fonti (riduzione vulnerabilità);
Sistemi di irrigazione (riduzione vulnerabilità);
Cambiamenti colturali (riduzione vulnerabilità/esposizione).

## Slide 15
Adattamento ai cambiamenti climatici
Interventi non strutturali

## Slide 16
Adattamento ai cambiamenti climatici
Interventi non strutturali
L’infrastruttura verde viene sempre più riconosciuta come
un’importante opportunità per affrontare le complesse sfide
della gestione dell’acqua e può essere utilizzata per raggiun-
gere obiettivi in più aree. Se distribuita su larga scala, l’infrastruttura verde può fornire benefici anche per il
paesaggio.
Come progettare l’infrastruttura verde?

## Slide 17
Adattamento ai cambiamenti climatici
Interventi non strutturali – Sistemi di previsione e scenari
Il funzionamento dei sistemi idrici naturali può essere studiato con modelli matematici al fine di:
Prevedere in tempo reale l’evoluzione di un evento pericoloso;
Generare ipotetici scenari futuri, in risposta ad interventi assegnati di mitigazione.
Esempio:
Modelli di previsione meteorologica;
Modelli di previsione/simulazione climatica;
Modelli di previsione/simulazione di deflusso fluviale.
Copernicus climate data store:
https://cds.climate.copernicus.eu/
Si vedano anche le “student challenges” di
ECMWF:
https://esowc.ecmwf.int/

## Slide 18
Stima dell’efficacia degli interventi di mitigazione al fine di ridurre il rischio
La stima di rischio può essere associata ad un singolo evento, oppure a tutti gli eventi che potrebbero verificarsi con le rispettive probabilità.
Ad esempio, il rischio associato ad un’alluvione è spesso proporzionale alla quantità d’acqua che si riversa nel fiume e, in caso di fuoriuscita dal letto fluviale, sul territorio circostante.
Gli eventi più disastrosi, quindi caratterizzati da maggiore esposizione e vulnerabilità, si verificano con bassa frequenza, ovvero sono meno probabili.
La probabilità, in ambito tecnico, è spesso espressa in termini di “tempo di ritorno”, ovvero il tempo medio che intercorre fra due eventi di pari o maggiore eccezionalità.
Il tempo di ritorno aumenta per decrescente probabilità di accadimento.
Per comprendere il concetto di rischio è essenziale conoscere la teoria della probabilità.
Gli eventi naturali non sono mai certi, si verificano con modalità più o meno sorprendenti.
Il compito della scienza e della tecnica è quello di ridurre la sorpresa il più possibile.

## Slide 19
Interazione fra i fattori del rischio
Probabilità (TdR), esposizione, vulnerabilità e rischio (curve PEVR)
R = P · V · E
P è ”pericolosità”: Probabilità che un evento si verifichi con caratteristiche assegnate.
V è ”vulnerabilità”: Propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni indotte dall’evento.
E è ”esposizione”: Valore degli elementi a rischio in una data area, come le vite umane o gli insediamenti.
La probabilità di superamento può essere espressa in termini di tempo di ritorno: P = f(T).
La vulnerabilità è generalmente espressa nel range 0-1 mediante analisi idrologica/idraulica.
L’esposizione è generalmente espressa con una unità di misura di natura economica mediante analisi idrologica/idraulica/socio-economica.
NB: il concetto di tempo di ritorno NON è superato

## Slide 20: Interventi strutturali
Gli interventi strutturali riducono in prima istanza la vulnerabilità in un intervallo di tempi di ritorno che è necessario definire.
Oltre detto intervallo la vulnerabilità potrebbe aumentare (es. dam break).
L’intervento strutturale potrebbe causare una crescita dell’esposizione (“effetto argine”).
Presentazione scaricabile dal sito http://www.albertomontanari.it – E-mail: alberto.montanari@unibo.it
R = P·V·E
E
V
Intervallo di efficacia

## Slide 21: Interventi “nature based”
Gli interventi “nature based” possono influire sull’esposizione (es: delocalizzazione).
Più frequentemente influiscono sulla vulnerabilità.
Generalmente non incrementano la vulnerabilità. L’intervallo di efficacia dipende dalla soluzione adottata e viene valutato con analisi idrologica/idraulica.
R = P·V·E
E
V
Intervallo di efficacia
Presentazione scaricabile dal sito http://www.albertomontanari.it – E-mail: alberto.montanari@unibo.it

## Slide 22: Integrazione di interventi strutturali ed interventi “nature based”
L’integrazione dei due tipi di intervento può dare luogo a diverse combinazioni di effetto che devono essere esplorate mediante analisi idrologica/idraulica.
La combinazione ottimale darà luogo alla massima riduzione di vulnerabilità per intervallo di efficienza il più esteso possibile.
Occorre considerare la riduzione sia della vulnerabilità sia dell’esposizione.
R = P·V·E
E
V

## Slide 23: Fattibilità tecnica: approccio “Bottom-up”
Stima del rischio nelle condizioni attuali.
Progettazione tecnica di strategie fattibili e funzionali nelle condizioni attuali.
Stima della resilienza di strategie nei confronti di scenari di clima futuro con valenza tecnica.
Identificazione di soluzioni no-regret e resilienti.
Presentazione scaricabile dal sito http://www.albertomontanari.it – E-mail: alberto.montanari@unibo.it

## Slide 24: Un concetto nuovo: amplificazione del rischio
In talune circostanze cambiamenti climatici anche di piccola entità possono dare luogo a amplificazione significativa del rischio.
In altre circostanze, il ciclo dell’acqua appare poco sensibile a cambiamenti climatici.
Le ragioni dell’amplificazione, che genera eventi inaspettati, sono in gran pare non note.
Ipotesi di ricerca:
L’amplificazione è originata dalla contemporaneità di stati critici di clima, ecologia, idrologia e apparato sociale.

## Slide 25: Esempi di amplificazione ancora non completamente spiegati
Cause note di amplificazione
Coincidenza fra durata di pioggia estrema e tempo di formazione dell’alluvione.
Interventi sugli alvei fluviali, tombature.
“Effetto argine”.
“Effetto serbatoio”.
Presenza di invasi idrici naturali ed artificiali
“Millenium drought” in Australia (2001 – 2009, https://en.wikipedia.org/wiki/2000s_Australian_drought).
Piena del Fiume Secchia (2014).
Piena in Germania (2021, https://it.wikipedia.org/wiki/Alluvioni_in_Europa_del_luglio_2021)
“Dust bowl” negli Stati Uniti (1931 – 1939, https://it.wikipedia.org/wiki/Dust_Bowl)

## Slide 26
Necessità di un dialogo aperto fra scienza (ingegneria inclusa) e politica.
Una sfida fra le sfide
Michael Faraday durante una “Christmas Lecture “ alla Royal Institution (circa 1855). By Alexander Blaikley (1816 - 1903), Public o dominio, via Wikimedia Commons

## Slide 27
Transdisciplinarietà, Trasparenza, Diversità ed Inclusività
Multidisciplinarietà, interdisciplinarietà, transdisciplinarietà!
Informazione e dati aperti, codici di calcolo aperti, scienza aperta!
Nuove discipline senza confini sono la chiave per la sostenibilità.
Diversità di interpretazioni ed obiettivi scientifici. Il progresso della scienza si ottiene mettendo in discussione teorie e risultati consolodiati.
By GTSO-Couperin, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons (modificato)
Presentazione scaricabile dal sito http://www.albertomontanari.it – E-mail: alberto.montanari@unibo.it

## Slide 28
Conclusioni
Il problema del cambiamento climatico e degli effetti sul ciclo dell’acqua è complesso. Non esistono risposte semplici.
Soluzioni efficaci ai problemi originati dagli eventi idro-meteorologici estremi discendono dall’integrazione di informazione, metodi di progettazione e diverse soluzioni.
Il supporto della scienza è fondamentale. Il compito della scienza è quello di presentare la conoscenza e le evidenze a supporto con oggettività, trasparenza ed inclusività.
Il ruolo dell’ingegneria nell’ideazione e progettazione di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici è fondamentale.
Il ruolo dei giovani studenti è fondamentale!
Grazie.
Presentazione scaricabile dal sito http://www.albertomontanari.it E-mail: alberto.montanari@unibo.it