## Slide 1
Alberto Montanari, Hung Nguyen, Sara Rubinetti, Serena Ceola, Stefano Galelli, Angelo Rubino, Davide Zanchettin
Dipartimento DICAM, Università di Bologna, e-mail: alberto.montanari@unibo.it
Perché la magra del Fiume Po del 2022 è la peggiore di sempre
Sommario
Le cause di recenti magre idrologiche e la loro futura evoluzione in un clima che cambia sono ancora poco conosciute. La memoria presenta l’analisi della serie temporale mensile di portata fluviale del Fiume Po a Pontelagoscuro osservata dal 1807 al 2022, che è stata ricostruita a partire da osservazioni di livello idrometrico. I dati permettono di concludere che la magra idrologica del 2022 è l'evento più gravoso di sempre, con un tempo di ritorno di circa sei secoli e con portata inferiore del 30% rispetto al secondo evento più gravoso. Nel dettaglio, la magra del 2022 appare in parte causata da un progressivo calo dei deflussi estivi (-4,14 m3 s-1 anno-1), che è più rilevante rispetto al calo delle precipitazioni. La penuria di deflusso è attribuita a una combinazione di cambiamenti nel regime delle precipitazioni, con conseguente calo della frazione di neve (-0,6% anno-1) e scioglimento nivale (-0,3 mm giorno-1 anno-1), e all'aumento del tasso di evaporazione (+0,013 km3 anno-1) e delle aree irrigate (incremento del 100% rispetto al 1900). I risultati permettono di concludere che il Fiume Po è un caso notevole di inasprimento dell'impatto idrologico del cambiamento climatico, indotto da interventi antropici, in particolare quelli legati all'irrigazione, e da variazioni stagionali.
Una magra senza precedenti
L’analisi mostra che la siccità del 2022 è un evento senza precedenti: Indipendentemente dalla finestra di aggregazione considerata, la portata media del fiume osservata nell'estate 2022 è di gran lunga la peggiore degli ultimi due secoli (Fig. 1). I secondi anni peggiori sono il 2006 per i periodi J e JJ e il 1945 e 1944 per i periodi MJJ e AMJJ, rispettivamente (Fig. 1A).
I valori di portata del 2022 sono inferiori di circa il 30% rispetto ai rispettivi secondi peggiori, il che conferma l'eccezionalità dell'evento del 2022. Il tempo di ritorno dei deflussi fluviali stagionali (sotto l'ipotesi di stazionarietà) per il periodo JJ si avvicina a sei secoli. Al contrario, le precipitazioni cumulate nel bacino del Po dal novembre 2021 al luglio 2022 ammontano a 639 mm, corrispondenti a un tempo di ritorno inferiore a 50 anni. Pertanto, la gravità della siccità del 2022 è molto più pronunciata rispetto a quanto ci si aspetterebbe da un evento che si è verificato una volta in 216 anni, ed anche rispetto ai valori delle precipitazioni cumulate sul bacino durante la stagione precedente. La Figura 1 mostra anche che la frequenza delle siccità è aumentata notevolmente dopo il 2000: facendo riferimento alla portata fluviale media del mese di luglio, 6 delle 10 peggiori siccità dal 1807 si sono verificate dopo il 2000.
Variazioni di stagionalita
Avendo riscontrato un calo del deflusso fluviale estivo, è interessante stimare quanto si è verificato nelle altre stagioni. E’ stata stimata una regressione lineare dei quantili su tutte le finestre bimestrali (cioè dicembre-gennaio, febbraio-marzo, aprile-maggio, giugno-luglio, agosto-settembre e ottobre-novembre).
E’ interessante sottolineare la tendenza crescente nel 5°-95° percentile del deflusso fluviale medio di febbraio-marzo (Fig. 2). Il costante declino della portata fluviale estiva, unito al consistente aumento della portata primaverile, suggerisce che negli ultimi due secoli si sia verificato un cambiamento nella stagionalità.
Fig. 1. (A) Dieci peggiori siccità in ciascuna finestra di aggregazione: J (luglio), JJ (giugo-luglio), MJJ (maggio-giugno-luglio) e AMJJ (aprile-maggio-giugmo-luglio). I numeri indicano gli anni nei quali le siccità si sono verificate mentre il colore indica il corrispondente periodo di ritorno. (B-E) Portata media del fiume durante il periodo di osservazione secondo ciascuna finestra di aggregazione. Le linee blu chiaro mostrano la portata media stagionale, mentre quelle blu scuro indicano la media mobile centrata su finestra di 10 anni. I deflussi fluviali registrati nell'estate 2022 sono riportati in tonalità di rosso in base ai rispettivi periodi di ritorno.
Altre potenziali cause di magra e conclusioni
Per determinare se la tendenza alla diminuzione della portata fluviale sia causata da un corrispondente calo delle precipitazioni, abbiamo analizzato l'evoluzione delle precipitazioni cumulative bimestrali sul bacino del Po nel periodo 1940-2022 utilizzando il dataset ECMWF Reanalysis v5 (ERA5) (23).
I risultati non evidenziano trend negativo significativo (P < 0,1) nelle precipitazioni sul bacino del Po in nessuna finestra bimestrale, confermando così precedenti analisi. Pertanto, le variazioni delle precipitazioni nei singoli mesi non emergono come uno dei fattori principali della tendenza alla diminuzione della portata del fiume.
Abbiamo inoltre analizzato il potenziale effetto dell’aumento di evaporazione e dell’espansione delle aree irrigate . Mentre l’evaporazione, in concomitanza con il global warming, mostra un trend significativo, l’espansione delle aree irrigate non sembra essere un trend significativo.
L’aumento della frequenza delle magre sembra quindi essere principalmente causato dal riscaldamento, che a cascata genera (a) mutazioni del regime nivale con conseguente anticipo dei deflussi nella stagione primaverile e (b) aumento di evaporazione.
Cambiamento del regime delle precipitazioni nevose e scioglimento nivale
Il cambiamento nella stagionalità (Fig. 2) suggerisce che la forma delle precipitazioni (pioggia o neve), piuttosto che la loro quantità totale, possa spiegare il cambio di stagionalità. Il riscaldamento globale potrebbe aver causato cambiamenti nei regimi di innevamento che, a loro volta, hanno indotto cambiamenti nella distribuzione stagionale dei deflussi nei fiumi alpini
Sono stati analizzati i dati ERA5 di scioglimento nevoso bimestrale e della frazione di neve (il rapporto tra le nevicate e le precipitazioni totali) nell'arco alpino che circonda il bacino del Po.
Ampie e significative diminuzioni dell'innevamento (da -0,1 a -0,2 mm giorno-1 anno-1; P <0,1) si riscontrano durante la primavera. Nei mesi più freddi (dicembre-marzo) si osserva anche un declino dela precipitazione nevosa a quote inferiori (Fig. 3). Sono anche presenti tendenze al ribasso ampie e statisticamente significative della frazione nevosa (da -0,3 a -0,6% anno-1; P <0,1) da dicembre a maggio. Queste tendenze sono concomitanti con l'aumento delle temperature secondo l'ERA5 e i dataset Historical Instrumental Climatological Surface Time Series Of The Greater Alpine Region (HISTALP).
Fig. 2. Portata media del fiume in giugno-luglio (A) e febbraio-marzo (B). In entrambi i pannelli è mostrato anche l'andamento lineare del 1°, 5°, 50° (mediana), 95° e 99° percentile del deflusso fluviale. Le tendenze si basano su un livello di significatività del 10%.
Fig. 3. Trend di scioglimento nivale (A) e frazione di neve (B) per il periodo 1940-2022 dai dati bimestrali di ERA5 Reanalysis. Sono mostrati i periodi in cui le tendenze sono più pronunciate. Sono evidenziati solo i trend significativi (P < 0,1). Il confine del bacino del Po è indicato in viola.
Montanari, A., Nguyen, H., Rubinetti, S., Ceola, S., Galelli, S., Rubino, A., & Zanchettin, D. (2023). Why the 2022 Po River drought is the worst in the past two centuries. Science Advances, 9(32), eadg8304.