## Slide 1
I dati idrometeorologici ed i sistemi di monitoraggio
In questo modulo verranno presi in considerazione alcune fra le classi di dati idrometeo
più importanti: precipitazione, livelli idrometrici, portate.
Verranno descritti:
- la struttura dei sensori più comuni per la misura dei dati considerati e le
caratteristiche degli strumenti di misura tradizionali ed elettronici;
- la struttura delle reti di misura (convenzionali e di telemisura);
- modalità di validazione ed archiviazione dei dati;
- le fonti dei dati (ed in particolare: struttura degli Annali idrografici);
- stima di alcune variabili idrometeorologiche (pioggia, livelli idrometrici) da
sensore remoto (radar, satellite, altimetria laser);
- indirizzi elettronici di: alcuni servizi idrometeorologici nazionali e regionali; ditte
produttrici di sensori idrometeorologici; siti di interesse formativo ed educativo.

## Slide 2
I dati idrometeorologici
Schema di una
moderna centralina agrometeorologica.

## Slide 3
I sensori: Misura puntuale della precipitazione al suolo
L’altezza di precipitazione ( o di pioggia, dato che normalmente il tipo di precipitazione di interesse è quello liquido - pioggia)1 si definisce come l’altezza della lama d’acqua che coprirebbe una superficie orizzontale, qualora tutta l’acqua raccolta dalla superficie fosse trattenuta, così da formare uno strato di spessore uniforme. Quando si parla di altezza di precipitazione è dunque necessario specificare sempre l’intervallo di tempo in cui la precipitazione è caduta.
Gli strumenti utilizzati per la misura delle precipitazioni raccolgono ovviamente soltanto l’acqua caduta su una superficie molto ridotta. La principale caratteristica delle misure di precipitazione tradizionali è quindi di essere misure puntuali.
Nota: 1 mm di lama d’acqua su 1 m2 equivale ad 1 litro (1000 cm3).
1 con precipitazione si indicano gli afflussi meteorici sia liquidi (pioggia) che solidi (neve, nevischio, grandine). In genere le precipitazioni solide si misurano attraverso il loro equivalente in acqua.

## Slide 4
I sensori: misura puntuale della precipitazione al suolo
Le reti di misura della precipitazione
La stima dell’altezza di precipitazione relativa ad una superficie più o meno estesa (tipico problema idrologico) può essere fatta solo a partire da misure puntuali (se si esclude la stima radar di precipitazione, ancora non disponibile in molte regioni). E’ quindi necessario installare parecchi strumenti di misura, la cui posizione geografica deve essere scelta con cura al fine di limitarne il più possibile il numero (problema di costo della rete per l’installazione e la sua manutenzione).
Inoltre si deve tener conto che non è possibile ripetere le misure di precipitazione (come per la maggior parte delle misure idrometeo).
Infine, la quantità di pioggia misurata dipende dalle caratteristiche dello strumento e da quelle dell’ambiente circostante. Quindi è necessario porre grande cura nella scelta dello strumento e del punto in cui disporlo.

## Slide 5
Struttura di un pluviometro
Un pluviometro è un recipiente cilindrico, nella cui bocca, disposta orizzontalmente1, è sistemato un imbuto raccoglitore.
L’acqua si raccoglie sul fondo del pluviometro, quando questo è di dimensioni tali da poter essere agevolmente maneggiato, oppure in un secondo recipiente, più piccolo disposto al suo interno.
Lo scopo dell’imbuto è quello di ridurre il più possibile le perdite per evaporazione.
A questo scopo il foro, che è coperto da una sottile rete metallica, deve essere il più piccolo possibile.
1gli strumenti devono essere dotati di bolla di livello per una facile e precisa messa in opera. Per studi idrologici particolari, tuttavia, si utilizza, a volte, un'apertura parallela alla pendenza del terreno.

## Slide 6
Il pluviometro del Servizio Idrografico Italiano
Il Servizio Idrografico Italiano ha adottato pluviometri con bocca di diametro pari a 0.357 m (corrispondente ad una superficie di un decimo di metro quadrato).
Ad ogni litro di acqua raccolta corrispondono così 10 mm di altezza di precipitazione.
Il pluviometro viene installato ad un’altezza dal suolo di 1.5 m circa in luogo aperto, lontano da alberi e da fabbricati, in modo che la pioggia sia in ogni parte libera di cadere sul ricevitore del pluviometro.
Nelle pubblicazioni del Servizio Idrografico e Mareografico Italiano le altezze di precipitazione ai pluviometri sono misurate con la precisione di 0.2 mm.
Le altezze di precipitazione misurate dai pluviometri vengono lette normalmente una volta al giorno. Per misure relative ad intervalli di tempo minori si utilizzano strumenti detti pluviografi.
Per la misura dell’afflusso meteorico
nel caso di precipitazioni solide,
il pluviometro deve essere riscaldato.
Le figure rappresentano
 un pluviometro non riscaldato
un pluviometro riscaldato 

## Slide 7
Pluviografi
Per numerosi scopi pratici è necessario conoscere l’intensità di precipitazione
o intensità di pioggia. L’intensità di pioggia può essere istantanea o media.
L’intensità di pioggia media è il rapporto (espresso in millimetri all’ora) tra
l’altezza di precipitazione e la durata corrispondente.
L’intensità di pioggia istantanea è il limite a cui tende l’intensità media quando la durata tende a zero.
Il grafico che rappresenta l’andamento nel tempo dell’intensità di precipitazione (che in pratica è sempre un’intensità media, calcolata su intervalli di tempo di una certa durata) prende il nome di ietogramma.
La registrazione dell’altezza di pioggia era
effettuata in passato
(e talvolta ancora oggi in molti casi)
in forma di grafico su un diagramma.
Da qui il nome di pluviografi con cui
questi strumenti sono conosciuti.
Il pluviografo è quindi costituito da:
- sensore (che rileva istante per istante il
valore dell’altezza di pioggia caduta)
- apparato di registrazione (foglio di carta, nastro magnetico, memoria solida).

## Slide 8
Pluviografo a bascula
Descriviamo qui il pluviografo a bascula (in inglese: tipping bucket)
Nel pluviografo a bascula l’acqua proveniente dall’imbuto finisce ora nell’uno ora nell’altro di una coppia di piccoli recipienti, solidali ad una base basculante attorno ad un perno.
Man mano che il recipiente si riempie il baricentro del sistema basculante si sposta.
Una volta raggiunto un certo grado di riempimento il sistema si ribalta: sotto il tubo collegato all’imbuto si presenta il recipiente vuoto, mentre quello pieno si svuota rapidamente.
Durante il moto del sistema si ha una perdita d’acqua, che in occasione di precipitazioni intense può raggiungere il 5%.
Caso del pluviografo con registrazione su carta
Ad ogni oscillazione del sistema, la quale segna il passaggio di un assegnato volume d’acqua attraverso lo strumento, corrisponde la trasmissione di un impulso ad un meccanismo, che muove la punta scrivente.
Quando la punta ha raggiunto il margine superiore la punta si inverte.

## Slide 9
Pluviografo a bascula
Esempi di bascule in alcuni pluviografi

## Slide 10
Pluviografi: taratura e manutenzione
Un pluviografo a bascula può consentire misure affidabili di intensità di precipitazione solo se è manutenuto e calibrato nella maniera appropriata. La calibrazione si rende necessaria in quanto nel pluviografo viene perso parte del volume di acqua di pioggia in arrivo dall’imbuto durante il movimento di ribaltamento della bascula. Questo induce delle sottostime dell’intensità di pioggia, crescenti al crescere del numero di ribaltamenti della bascula nell’unità di tempo, ovvero crescenti con l’intensità di precipitazione.
Normalmente una prima calibrazione viene effettuata dalla ditta di fabbricazione.
Lo strumento deve poi essere assoggettato a periodiche ricalibrazioni. La figura descrive un pluviografo a bascula, indicando le viti che vengono utilizzate durante le manovre di ricalibrazione.

## Slide 11
Pluviografi: taratura e manutenzione
Con la taratura si alimenta il pluviografo con un volume noto di acqua; il volume ottenuto moltiplicando il numero di ribaltamenti della bascula per il volume di ciascuno dei piccoli recipienti deve essere equivalente (nel limite del 2-3%) a quello del volume di alimentazione. Tale equivalenza si assicura tramite la taratura dello strumento.
Esistono inoltre delle procedure di ricalibrazione dinamica del pluviografo a bascula
Vedi:
Calder, I.,R. and C.H.R. Kidd, 1978: A note on the dynamic calibration of tipping bucket gauges. J. Hydrology, 39, 383-386.
Marsalek, J., 1981: Calibration of tipping bucket raingauge. J. Hydrology, 53, 343-354.
Pagliara, S. e C. Viti, 1994: Taratura dinamica di un sensore di precipitazione a vaschette basculanti. Boll. Geofisico, 2, 63-69.
Niemczynowicz, J., 1986: The dynamic calibration of tipping bucket raingauges. Nordic Hydrology, 17, 203-214.

## Slide 12
Pluviografi: taratura e manutenzione
Con la manutenzione si accerta, fra l’altro, che:
- la bocca dello strumento sia orizzontale;
- l’imbuto e la bascula siano liberi e non intasati da detriti;
- l’eventuale vegetazione circostante non disturbi lo strumento.

## Slide 13
Errori nella misura di precipitazione tramite pluviometro
Le misure di precipitazione sono soggette, in misura notevole, ad errori sia casuali che sistematici. L'errore sistematico è determinato da diverse concause.
La più rilevante deriva dall'accelerazione, verticale ed orizzontale, del vento in corrispondenza del pluviometro, che devia la traiettoria delle più piccole gocce d'acqua (effetto splash). Ne deriva che la quantità d'acqua raccolta è minore della quantità d'acqua che effettivamente cade al suolo. Ulteriori cause di errore sistematico sono:
1. acqua trattenuta dalle pareti interne del pluviometro, dell'imbuto raccoglitore o del serbatoio di raccolta:
2. evaporazione di una parte dell'acqua raccolta nel serbatoio;
3. gocce che entrano, o escono, dal pluviometro, sotto forma di schizzi;
4. neve accumulata dal vento sopra o dentro il pluviometro.
L’errore dovuto al vento aumenta di molto per precipitazioni solide, in ragione della loro minore velocità di caduta. In questo caso, l’errore viene stimato come differenza fra il pluviometro in questione ed il ‘Double Fence Intercomparison Reference – DFIR’ (WMO, 1996). Per tali precipitazioni, il pluviometro misura valori oscillanti fra il 20% ed il 70% della precipitazione di riferimento. Il valore dell’errore dipende dalla forma del pluviografo, e cresce con l’aumentare della velocità del vento.

## Slide 14
Errori nella misura di precipitazione tramite pluviometro
Precauzioni da adottare per limitare l’effetto di alcuni errori sistematici
Le perdite per acqua aderente alle pareti del pluviometro possono essere ridotte utilizzando pluviometri con pareti interne le più lisce possibile, che offrano scarsa possibilità di aderenza all'acqua. Le perdite per bagnatura delle pareti ed evaporazione possono anche essere ridotte utilizzando pluviometri nei quali il raccordo tra la parte cilindrica e quella, sottostante, conica, sia il più possibile graduale.
Le pareti interne del pluviometro non dovranno essere tinteggiate poiché le screpolature che, col tempo, inevitabilmente si produrrebbero nella vernice, aumenterebbero le perdite per aderenza di acqua sulle pareti. Possono, tuttavia, utilizzarsi pluviometri di acciaio smaltati a caldo. Le pareti esterne dovranno essere bianche per diminuire il riscaldamento, e, quindi, le perdite per evaporazione.
Il rimbalzo di gocce verso l'interno, o l'esterno, del pluviometro potrà essere ridotto conformando opportunamente l’imbuto ricevitore e il bordo cilindrico superiore. L’angolo di apertura del cono costituente l’imbuto e l’altezza del bordo cilindrico devono essere di entità tale che la perpendicolare alla generatrice del cono dell’imbuto, condotta a partire dalla base superiore del cono, sia contenuta entro il bordo superiore del cilindro verticale

## Slide 15
Pluviometri: errori nella misura di precipitazione
Processi fisici che determinano gli errori sistematici di misura tramite pluviometro
Nella parte superiore della figura sono riportate le variabili climatiche più importanti, al centro le variabili strumentali, in basso i processi fisici, come la deformazione del campo di vento (a sinistra), l’evaporazione e l’adesione (a destra).
Ciascun processo è rappresentato tramite una legenda: la doppia linea continua vuota indica la deformazione del campo di vento, la linea tratteggiata l’evaporazione, la doppia linea continua piena indica l’adesione (bagnatura – wetting).

## Slide 16
Misura dei livelli idrometrici e stima delle portate liquide
Le portate, i deflussi ed i livelli idrometrici
I deflussi dei corsi d’acqua non si possono misurare direttamente, raccogliendo l’acqua che attraversa la sezione in un dato intervallo di tempo, per motivi ben evidenti. Solo nel caso di corsi d’acqua piccolissimi o di sorgenti si possono eseguire misure di questo tipo, che rappresentano l’esatto corrispondente delle misure di pioggia.
La portata corrisponde al volume di acqua che transita nell’unita’ di tempo attraverso la sezione trasversale.
Il livello idrometrico rappresenta il livello del pelo libero, misurato rispetto ad un determinato riferimento, corrispondente ad una certa portata.

## Slide 17
La relazione fra portate e livelli
Le misure dirette di portata sono decisamente onerose, con notevole impiego di attrezzatura e di personale.
Il problema dell’osservazione delle portate dei corsi d’acqua si risolve quindi facendo ricorso a misure indirette: si misura il livello idrometrico,e da questo si stima, sulla base di una relazione fra livelli e portate, il dato di portata.
In realtà, la portata che attraversa una data sezione di un corso d’acqua in un certo istante è funzione di:
- area della sezione bagnata;
- velocità media sulla sezione (funzione a sua volta della perdita specifica di energia).
Per i corsi d’acqua naturali, risulta del tutto lecito approssimare la pendenza della linea dei carichi totali con quella del pelo libero (perché le variazioni di velocità nel tempo – in moto vario – e lungo lo sviluppo longitudinale sono contenute).
Allora, la portata di un corso d’acqua è funzione di:
- livello idrometrico
pendenza del pelo libero nella sezione (questo vale a condizione che l’alveo non subisca nel tempo modifiche di alcun genere, né di alveo né di scabrezza).
(si assume che allo stesso livello idrometrico corrisponda la stessa pendenza del pelo libero, ignorando, ad es., l’influenza di confluenza a valle di corrente lenta))

## Slide 18
La relazione fra portate e livelli
Si assume quindi che per una data sezione di un corso d’acqua esista una relazione biunivoca tra portate e livelli (scala delle portate), che permette di trasformare le osservazioni di altezza d’acqua in osservazioni di portata.
Su queste assunzioni si basa il rilevamento sistematico delle portate dei corsi d’acqua naturali.
Naturalmente la determinazione della scala delle portate richiede l’esecuzione di un certo numero di misure contemporanee di livello e di portata. Queste misure però si limitano al numero indispensabile per una corretta definizione della scala delle portate, mentre la gran massa delle misure di portata si ottiene dall’elaborazione di semplici misure di altezza d’acqua.
Non è poi necessario che le misure di portata destinate all’individuazione della scala delle portate siano eseguite esattamente nella stessa sezione in cui si misurano i livelli. E’ infatti del tutto sufficiente che le portate nella sezione di misura si possano ritenere uguali a quelle della sezione in cui si osservano i livelli. Per questo, basta che non ci siano immissioni o perdite di portata e che la distanza fra le due sezioni sia abbastanza piccola da poter considerare uguali le portate anche in condizione di moto vario.

## Slide 19
Misura della velocità della corrente idrica
Il metodo di misura delle portate di gran lunga più diffuso (ma non l’unico: vedi misure di portata tramite metodi chimici) consiste nell’eseguire un certo numero di misure di velocità in diversi punti, opportunamente distribuiti, della sezione liquida (piana, verticale e disposta ortogonalmente alla direzione generale della corrente), e nell’approssimare l’integrale di flusso con una sommatoria.
Lo strumento per misurare la velocità dell’acqua in un punto si chiama mulinello, costituito di due parti:
- un equipaggio mobile che, investito dalla corrente, ruota ad una velocità che è funzione della velocità della corrente;
- dispositivo utilizzato per contare il numero di giri, che provoca la chiusura di un contatto elettrico (p. es. ogni 10 giri dell’equipaggio).
Mulinello: in inglese “current meter”
Mulinello ad asse orizzontale o ad elica
L’impiego dei mulinelli è descritto in dettaglio da
U. Moisello: Idrologia Tecnica. Goliardica Pavese, 1998.

## Slide 20
Misura della velocità della corrente idrica
In questa figura un tecnico sta eseguendo una misura di velocità della corrente di un fiume da ponte. La lunghezza del ponte indica che il fiume è troppo largo per poter effettuare una misura a guado (come nel caso di piccoli corsi d’acqua).
In questo caso, il tecnico divide la sezione bagnata del corso d’acqua in circa 25 segmenti verticali, ed esegue una misura di profondità e di velocità in corrispondenza di ciascun segmento.
L’apparecchio è alloggiato su un equipaggio mobile, a ruote, ed è dotato di contrappesi per
evitare di capovolgersi appena il mulinello entra in acqua.
Le misure di velocità si possono effettuare in 4 modi diversi: i) a guado, ii) da ponte
iii) da teleferica, iv) da natante.

## Slide 21
Misura della velocità della corrente idrica
I supporti dei mulinelli sono di due tipi:
- zavorre sospese a cavo (vedi
fotografia) ;
- pertiche.
Le zavorre, chiamate per la loro forma pesci, sono masse metalliche piuttosto grosse, affusolate per offrire la più bassa resistenza idrodinamica possibile, di lunghezza dell’ordine del metro e di peso compreso fra 5 e 150 kg.

## Slide 22
Le misure a guado sono riservate ai casi di profondità limitate (< 0.5 m) e di velocità della corrente modeste (< 2 ms-1).
Misura della velocità della corrente idrica
Quando le manovre si eseguono a guado (vedi figure), si utilizza normalmente una micropertica, che si tiene verticale e appoggiata sul fondo, con il mulinello fissato in modo da poter scorrere lungo l’asta.

## Slide 23
I valori di portata si determinano sulla base della geometria della sezione liquida (che viene discretizzata nel modo indicato in figura) e dei valori di velocità misurati in corrispondenza delle linee centrali dei segmenti verticali a quote particolari (se il tirante di è piccolo, si misura la velocità ad un’altezza di 0.4 di dal fondo se il tirante è maggiore di 0.8 m, si misura la velocità a più altezze)
La portata qi in corrispondenza di ogni segmento di area si determina come:
La portata totale si determina quindi sommando tutte le portate incrementali relative ai diversi segmenti.

## Slide 24
Scala delle portate
Esempio grafico di scala delle portate (rating curve, in inglese) (si noti la scala logaritmica in ascissa ed in ordinata)

## Slide 25
Scala delle portate
Esempio di scala delle portate:
sezione di Bronzolo sul fiume Adige (anno 1981)
La figura rappresenta la funzione utilizzata per interpolare le misure di livello e portata.
La funzione di scala delle portate normalmente
utilizzata per interpolare le misure di portata e livello idrometrico ha la forma seguente:
dove:
Q: portata
C, N: costanti
h: livello idrometrico
a: livello in corrispondenza del quale la portata è nulla
=zero idrometrico

## Slide 26
Scala delle portate
Un ‘affidabile scala delle portate viene costruita su un intervallo di misure di livello e portata il più possibile esteso (è quindi necessario effettuare misure sia in condizioni di magra che di morbida o piena - se possibile).
Le misure per la determinazione della scala delle portate devono essere ripetute regolarmente e frequentemente, in modo da seguire l’evoluzione naturale dell’alveo e consentire l’aggiornamento della scala stessa.

## Slide 27
Scala delle portate
Le misure per la determinazione della scala delle portate devono essere ripetute regolarmente e frequentemente, in modo da seguire l’evoluzione naturale dell’alveo e consentire l’aggiornamento della scala stessa.